## Slide 1
Model Referensi OSI
Layer 3 & Layer 4
Network Layer & Transport Layer dalam komunikasi data
Layer 3 · Network
Layer 4 · Transport
Kelompok 2 · Teknik Informatika · STMIK Lombok · 2026
                M. Haekal sabibM. (TI22250021)
                Arman Maulana(TI22250007)

## Slide 2
Apa Itu Model Referensi OSI?
Model OSI membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan agar perangkat berbeda merek dan teknologi dapat saling berkomunikasi.
Makalah ini fokus membahas dua lapisan yang berperan langsung dalam pengalamatan dan pengiriman data:
3
Network Layer
Pengalamatan IP & routing antar jaringan
4
Transport Layer
Pengiriman data end-to-end antar aplikasi
7 Application
6 Presentation
5 Session
4 Transport
3 Network
2 Data Link
1 Physical
Fokus pembahasan
Kelompok 2· OSI Layer 3 & 4
2

## Slide 3
Network Layer (Layer 3)
Definisi: Lapisan yang bertanggung jawab atas pengalamatan logis (IP Address) dan penentuan jalur (routing) agar paket data sampai ke perangkat tujuan, meski berada pada jaringan berbeda.
Fungsi Utama
1
Logical Addressing
Memberi alamat IP unik pada tiap perangkat
2
Routing
Menentukan jalur terbaik antar jaringan
3
Packet Forwarding
Meneruskan paket via tabel routing
4
Fragmentasi & Reassembly
Memecah paket agar sesuai MTU, lalu menyusun ulang
5
Congestion Control
Mengatur aliran agar trafik tidak padat
Kelompok 2 · OSI Layer 3 & 4
3

## Slide 4
Cara Kerja & Protokol Network Layer
Pengirim
(Source)
Router
Router
Penerima
(Destination)
Paket dibungkus header IP (sumber & tujuan), lalu diteruskan router demi router berdasarkan tabel routing — bisa static (manual) atau dynamic (otomatis via protokol routing).
Protokol pada Network Layer
IP (v4/v6)
Pengalamatan & pengiriman paket
ICMP
Pesan error & status (mis. ping)
ARP
Memetakan IP Address ke MAC Address
RIP / OSPF / EIGRP
Protokol routing dinamis
Perangkat: Router dan Layer 3 Switch — menghubungkan jaringan berbeda & menentukan jalur terbaik berdasarkan alamat IP.
Kelompok 2 · OSI Layer 3 & 4
4

## Slide 5
BAB II · PEMBAHASAN
Transport Layer (Layer 4)
Definisi: Lapisan yang bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end antar aplikasi, memastikan data sampai utuh, berurutan, dan tanpa kesalahan.
Fungsi Utama
1
Segmentasi & Reassembly
Memecah data besar jadi segmen, disusun ulang di penerima
2
Multiplexing / Demultiplexing
Beberapa aplikasi berbagi koneksi via nomor port
3
Flow Control
Mengatur kecepatan kirim agar buffer tak penuh
4
Error Control
Deteksi & perbaikan lewat acknowledgment, retransmisi
5
Connection Mgmt
Membangun & mengakhiri koneksi (khusus TCP)
Kelompok 3 · OSI Layer 3 & 4
5

## Slide 6
BAB II · PEMBAHASAN
Cara Kerja Transport Layer (TCP)
Three-Way Handshake — membangun koneksi sebelum data dikirim
Client
Server
1. SYN
2. SYN-ACK
3. ACK
Setelah koneksi terbentuk, tiap segmen dikonfirmasi (acknowledgment); segmen hilang/rusak akan dikirim ulang (retransmisi).
Nomor Port membedakan aplikasi pengirim/penerima pada satu perangkat:
0–1023
Well-Known Ports
HTTP 80 · HTTPS 443 · FTP 21
1024–49151
Registered Ports
Terdaftar untuk aplikasi tertentu
49152–65535
Dynamic/Private Ports
Dipakai sementara oleh client
Kelompok 3 · OSI Layer 3 & 4
6

## Slide 7
BAB II · PEMBAHASAN
TCP vs UDP
Aspek
TCP
UDP
Sifat koneksi
Connection-oriented
Connectionless
Keandalan
Andal, data terjamin & berurutan
Tidak menjamin urutan/sampai
Kecepatan
Lebih lambat (ada overhead)
Lebih cepat, tanpa handshake
Mekanisme
Three-way handshake, ACK, retransmisi
Kirim langsung tanpa konfirmasi
Contoh Pemakaian
Web, Email, Transfer File
Streaming, VoIP, Game Online, DNS
Kelompok 3 · OSI Layer 3 & 4
7

## Slide 8
BAB II · PEMBAHASAN
Hubungan Network Layer & Transport Layer
Keduanya saling melengkapi dalam mengantarkan data dari aplikasi pengirim ke aplikasi penerima:
Application
Data dari aplikasi
Transport Layer
Dipecah jadi segmen
+ nomor port
Network Layer
Dibungkus jadi paket
+ alamat IP, routing
Jaringan Tujuan
Sampai ke aplikasi
yang tepat
Network Layer
host-to-host — antar jaringan
Transport Layer
process-to-process — antar aplikasi
Tanpa keduanya, komunikasi data antar perangkat pada jaringan berbeda tidak dapat berjalan efisien dan sesuai kebutuhan aplikasi.
Kelompok 3 · OSI Layer 3 & 4
8

## Slide 9
KESIMPULAN
Network & Transport Layer
1
Network Layer (L3) mengatur pengalamatan IP & routing paket antar jaringan; perangkat utamanya router.
2
Protokol utama L3: IP, ICMP, ARP, dan protokol routing (RIP, OSPF, EIGRP).
3
Transport Layer (L4) menjamin pengiriman data end-to-end antar aplikasi lewat segmentasi, multiplexing, flow & error control.
4
TCP andal & berorientasi koneksi; UDP cepat namun tanpa jaminan pengiriman.
5
Keduanya saling melengkapi: L3 host-to-host, L4 process-to-process — dasar komunikasi data yang efisien.
Kelompok 3 · OSI Layer 3 & 4
9